## Slide 1: Solidworks CAD Integration 安裝說明

## Slide 2
Solidworks 2017 圖檔支援: sldasm,sldprt,slddrt
Aras Innovator 11 SP9
.Net Frameworks 4.5.2
產品支援

## Slide 3
Aras Package
SolidEdge客戶端安裝檔
套件檔案
套件安裝應包含下列檔案清單

## Slide 4
Server端安裝
用Import工具6549版匯入以下指定的資料夾

## Slide 5
Server端安裝 - 步驟1
一、匯入1.TLTC_CADIntegration:
建立資料表Schema
1.勾選tltc.cad.integration
2.Type = Merge
3.Mode = Thorough Mode

## Slide 6
Server端安裝 - 步驟1
過程中遇到innovator.FORM匯入的ID錯誤請忽略。
通常是Itemtype自動產生Form與此套件另外生成的Form不衝突

## Slide 7
Server端安裝 - 步驟1
匯入完成後，重新連線PLM，TOC點開系統管理。
完成後如右圖

## Slide 8
Server端安裝 - 步驟2
一、匯入2.TLTC_CADIntegration_Setting -1:
新增基本資料建檔，不包含關聯
1.勾選tltc.cad.setting
2.Type = Merge
3.Mode = Thorough Mode

## Slide 9
Server端安裝 - 步驟2
匯入完成後，包含基本資料建檔
CAD整合系統設定
CAD整合屬性設定
整合訊息

## Slide 10
Server端安裝 - 步驟3
一、匯入3.TLTC_CADIntegration_Setting -2:
新增關聯的資料
1.勾選tltc.cad.setting
2.Type = Merge
3.Mode = Thorough Mode

## Slide 11
Server端安裝 - 步驟3
匯入完成後，包含關聯的資料
CAD整合屬性設定

## Slide 12
Server端安裝 –常見狀況1
如果還原資料庫之後，發生Package匯入時錯誤如下圖
請先重新啟動IIS、Import工具，再次執行

## Slide 13
Server端安裝 –常見狀況2
在SP9、SP12版本之間，ID有不一致的情況，並非適用所有的版本，有部分的關聯需要手動建立

## Slide 14
Client端安裝–步驟1
開啟安裝程式，點下一步

## Slide 15
Client端安裝–步驟2
預設安裝路徑，建議不更改
下方請選擇所有使用者

## Slide 16
Client端安裝–步驟3
確認並繼續下一步

## Slide 17
Client端安裝–步驟4
按是，允許變更

## Slide 18
Client端安裝–步驟5
安裝完成後關閉，準備執行註冊

## Slide 19
Client端安裝–步驟6
開啟安裝目錄的資料夾
C:\Program Files\plm\PLMIntegration_SW2017_x64\bin
用系統管理員身分執行 Reg.bat註冊
取消註冊則使用UnReg.bat

## Slide 20
Client端安裝–步驟7
執行Reg.bat成功後的畫面

## Slide 21
Client端安裝–步驟8
開啟SolidWorks，找到選項->附加程式

## Slide 22
Client端安裝–步驟9
啟動TLTC_SW_AddIn.dll

## Slide 23
Client端安裝–步驟10
右鍵加入工具列，顯示成功則安裝完畢

## Slide 24
Client端安裝–步驟10
開啟任意檔案，顯示功能列按紐

## Slide 25
其他問題
已經執行上述的註冊後，無法成功載入應用程式，則執行下方法
若是使用SolidCAM2017-2018軟體，請執行SolidCAM2017-2018.reg進行註冊。
若是使用SolidWorks2018軟體，請執行Solidworks2018.reg進行註冊。